## Slide 1
차량 행동 분석 기반
이상 차량 감지 시스템
상명대학교 휴먼지능정보공학전공 정여진 신은빈 명수연 백지연 조윤채
휴지공조​

## Slide 2
주제 선정 이유
끝나지 않는 이상 차량 이슈

## Slide 3
우리나라 CCTV 모니터링 현황

## Slide 4
프로젝트 소개
차량 행동 분석 기반 이상 차량 감지 시스템
목표
이상 차량으로 인한 사고 방지 및 빠른 단속
AI를 활용한 실시간 이상차량 단속 및 감시 시스템이 필요

## Slide 5
알고리즘
정상 운행 차량의 행동 패턴을 기반으로 이상 운행 차량을 검출

## Slide 6
알고리즘
객체 추출 및 노이즈 제거
객체 제외한 배경 지우기 및 노이즈 최소화

## Slide 7
-MOG 이용하여 배경 및 전경 분리, 차량 객체만 추출
-MPLG 이용하여 노이즈 제거
객체 추출 및 노이즈 제거

## Slide 8
알고리즘
객체 추출 및 노이즈 제거
차량 행동 추출
차량 진행 방향 및 좌표 추출
객체 제외한 배경 지우기 및 노이즈 최소화

## Slide 9
- Optical Flow 사용하여 차량의 주행 방향, 좌표값, 각도 및 프레임 별로 거리 이동 값을 추출
- 차량 객체를 박스로 표시하여 추출
객체 추출 및 노이즈 제거

## Slide 10
알고리즘
객체 추출 및 노이즈 제거
객체 제외한 배경 지우기 및 노이즈 최소화
도출된 데이터 저장 및 규칙 찾기
차량의 특징 데이터 도식화
차량 행동 추출
차량 진행 방향 및 좌표 추출

## Slide 11
픽셀마다 나타나는 차량의 데이터 축적 (3만개 데이터 수집)
데이터 종류: 좌표, 좌표 변화량, 이동 거리, 각도
dx,dy 값에 따라,
빨간점은 상행선, 파란점은 하행선 표현
차량의 특징 데이터 도식화

## Slide 12
알고리즘
차량 행동 추출
차량 진행 방향 및 좌표 추출
도출된 데이터 액셀에 저장 및 규칙 찾기
차량의 특징 데이터 도식화
정상 운행과 이상 운행 차량
추출 및 구분
이상 행동 차량 구분
객체 추출 및 노이즈 제거
객체 제외한 배경 지우기 및 노이즈 최소화

## Slide 13
이상 차량 데이터
이상 차량은 빨간색 박스로,
정상 운행 차량은 초록색 박스로 추출
이상 행동 차량 구분

## Slide 14
시연 영상

## Slide 15
프로토타입
② 이상차량 판단
③ 데이터 전달
① 차량 동태 파악
정보에 대한 종합적인
판단 후
신고 여부 결정
인근 경찰서 자동 신고
알고리즘을 구현한
차량 행동 분석 시스템을
통해 정보 추출
서울 종로구 ...
서울 중구 ...
서울 마포구 ...
서울 서대문구 ...
서울 강남구 ...

## Slide 16
② 이상차량 판단
③ 데이터 전달
① 차량 동태 파악
알고리즘을 구현한
차량 행동 분석 시스템을 통해 정보 추출
활용 가능성
졸음운전과 음주운전 구분 및
급발진, 차량 내 범죄에 대한 감지 기능을 도입한
교통 통합 관리 시스템

## Slide 17
① 차량 동태 파악
② 이상차량 판단
③ 데이터 전달
정보에 대한 종합적인 판단 후
신고 여부 결정
활용 가능성
일정 기준치 추가를 통한
명확한 신고 기준 설정으로
신고 정확성 증가

## Slide 18
① 차량 동태 파악
② 이상차량 판단
③ 데이터 전달
인근 경찰서 자동 신고
서울 종로구 ...
서울 중구 ...
서울 마포구 ...
서울 서대문구 ...
서울 강남구 ...
활용 가능성
차량 번호판 추출 기능을 통한 신속한 이상 차량 위치 파악

## Slide 19
기대 효과
교통 안전 향상 및 2차 사고 예방
  졸음운전, 급발진, 음주운전 등 이상차량의 실시간 감지 및 단속은 교통사고 발생 가능성을 낮추고, 운전자와 피운전자의 안전을 높임
  발생한 사고 빠르게 인지하여 신속한 조치는 2차 사고 예방을 가능하게 함

## Slide 20
기대 효과
교통 안전 향상 및 2차 사고 예방
  졸음운전, 급발진, 음주운전 등 이상차량의 실시간 감지 및 단속은 교통사고 발생 가능성을 낮추고, 운전자와 피운전자의 안전을 높임
  발생한 사고 빠르게 인지하여 신속한 조치는 2차 사고 예방을 가능하게 함
교통 관리 향상
  교통 관리 기관에게 실시간 데이터 및 분석 결과를 제공함으로써 도로 및 교통 체계를 효과적으로 관리하고 개선

## Slide 21
기대 효과
교통 안전 향상 및 2차 사고 예방
  졸음운전, 급발진, 음주운전 등 이상차량의 실시간 감지 및 단속은 교통사고 발생 가능성을 낮추고, 운전자와 피운전자의 안전을 높임
  발생한 사고 빠르게 인지하여 신속한 조치는 2차 사고 예방을 가능하게 함
교통 관리 향상
  교통 관리 기관에게 실시간 데이터 및 분석 결과를 제공함으로써 도로 및 교통 체계를 효과적으로 관리하고 개선
범죄 예방
  실시간 위치 추적 시스템과 다양한 기술을 CCTV와 연계하여 범죄나 각종 위험 요소를 신속하게 추적하고 예방

## Slide 22
기대 효과
교통 안전 향상 및 2차 사고 예방
  졸음운전, 급발진, 음주운전 등 이상차량의 실시간 감지 및 단속은 교통사고 발생 가능성을 낮추고, 운전자와 피운전자의 안전을 높임
  발생한 사고 빠르게 인지하여 신속한 조치는 2차 사고 예방을 가능하게 함
교통 관리 향상
  교통 관리 기관에게 실시간 데이터 및 분석 결과를 제공함으로써 도로 및 교통 체계를 효과적으로 관리하고 개선
범죄 예방
  실시간 위치 추적 시스템과 다양한 기술을 CCTV와 연계하여여 범죄나 각 종 위험 요소를 신속하게 추적하고 예방
효율적 교통 관제 시스템과 인력분배
  관제사의 지속적인 모니터링 없이 스스로 판단하는 지능형 CCTV를 발전시킨다면 적은 인력으로 효율적인 교통관제가 가능

## Slide 23
감사합니다